福州市花园小学大门口防撞柱设计

项目设计说明：花园新校区大门口总宽度21000mm，设计防恐防撞柱14根。左边位置是通往地下车库的通道，设计三根全自动升降柱，方便人员或车辆通行；然后是8根固定防撞柱，接着在大门口的右侧消防通道位置设计安装3根全自动防恐防撞柱，方便大型消防或其他车辆进出。

项目需求：全自动升降防撞柱6根，固定防撞柱8根。

一、全自动不锈钢液压升降柱参数

1.材质：304#国标不锈钢管

2.不锈钢柱体直径：217mm±2mm；管壁厚：8mm±1mm。

3.不锈钢柱体升起后高度：600mm±2mm。

4.升起速度:≥150mm/s。

5.阻挡性能之侵入距离：≤7 米。

6.阻挡性能之阻挡能力等级：≥B 级。

7.阻挡性能之碰撞能量：升降柱完全伸出后，应能承受≥6800kg 配重的汽车，碰撞速度≥65km/h，碰撞能量≥1108kj 的动能撞击 1 次，撞击结束后，升降柱体无明显形变，且可正常运行。

8.★环境适应性:低温：-45℃±2℃/24H；高温：70℃±2℃/24H。

9.可靠性：常温下，全自动升降柱连续升降5000次应无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确。

10.★产品防腐工艺按GB/T 10125-2012中性盐雾试验（NSS试验）要求，进行48小时连续喷雾试验。样品表面覆盖层未见腐蚀缺陷，外观评级（RA）≥10级（无缺陷）；样品表面未见有基体金属腐蚀产物，保护评级（RP）≥10级（无缺陷）。防腐性能：≥GA/T1343-2016标准中5.10表4规定的7级要求。

11.在外部供电停止状态下，应备有电源或具有手动下降功能。

12.柱体顶端有≥50mm宽永久反光识别带及LED 警示灯，警示灯开启关闭时间可按客户实际需求自行方便调节设定。

13.防撞柱机芯主体在浸水状态下应无漏电现象，且能正常升降（通过防护等级IPx8检验检测）。

14.全自动升降柱结构：液压柱式。

15.预埋桶直径≥325mm，壁厚≥4mm。预埋桶底部排水口径:≥35mm，预埋桶底部侧方位排水管外径:≥35mm。

16.预埋桶穿线孔设计：预埋桶穿线孔距离面板≥250mm，穿线孔直径≥φ35mm。

17.重叠高度：升降柱上升到顶部处于拦截状态时，伸缩柱和外桶重叠高度应≥ 200mm。

18.升降柱防抖轨道杆采用304#不锈钢材质，直径≥18mm，长度≥1080mm，带自动润滑功能。

19.地面装饰法兰采用304#不锈钢板制作，直径≥420mm，厚度≥8mm。

20.定位法兰采用304#不锈钢板制作，直径≥300mm，厚度≥8mm。

21.★防尘防水《GA/T1343-2016国家标准》等级：≥IP68。

二、全自动升降柱控制系统参数

1、抗电强度：应符合《GB16796--2009中5.4.3条》的规定，安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间应能承受 45Hz~65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象。

2、绝缘电阻：应符合《GB16796--2009中5.4.4条》的规定，安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为 91%~95%、温度为 40°C、48h 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 5MΩ,基本绝缘的设备不小于 2MΩ，Ⅲ类设备不小于 1MΩ。

3、泄露电流：应符合《GB16796--2009中5.4.6条》的规定，Ⅰ、Ⅱ类直接连接保护接地端：泄漏电流 I1，AC≤5mA(P-P)、DC≤5mA。间接连接保护接地端：泄漏电流I1，AC≤5mA(P-P)、DC≤5mA， 泄漏电流 I2，AC≤0.7mA(P-P)、DC≤0.7mA，Ⅱ类设备：泄漏电流 I2，AC≤ 0.7mA(P-P)、DC≤2mA 。

4、静电放电抗扰度：应符合《GB/T30148-2013中9.3.4条》的要求，试验电压(a)空气放电2kV、4kV和8kV,接触放电6kV,极性+、-,每种电压等级和极性在各放电部位的放电次数10次,放电间隔≥1s。a所列试验电压均为开路电压。较低严酷等级对应的试验电压,设备也应满足这些较低严酷等级。

5、电快速瞬变脉冲群抗扰度：应符合《GB/T30148-2013中12.3.4条》的规定，试验电压a，AC,公共电网供电线b2kV，其他供电线c/信号线d1kV，,极性+、-，每种极性的试验次数1次，持续时间1+0.2min，a：试验电压为开路电压。B：通过CDN注入。C：通过CDN注入。不连接至DC分配网络的DC端口视为信号端口,如蜂鸣器输出端口。D：采用容性耦合夹注入。制造商技术规格中规定连接电缆长度不得超过3m时不需试验。

6、浪涌（冲击）抗扰度：应符合《GB/T30148-2013中13.3.4条》的规定，试验电压,a，AC公共电网供电线，线—线（0.5kV和 1kV），线—地b（0.5kV，1kV和2kV），其他供电/信号线c，线—地d（0.5kV和 1kV），极性+、-，每个极性、电压、耦合方式和每根线上至少施加的浪涌脉冲数，AC公共电网供电线e（20），其他供电/信号线（5），a：所列试验电压均为开路电压。列出较低严酷等级所对应的试验电压是因为设备也应满足所有较低严酷等级的要求。B：通过 10Ω串联阻抗。C：制造商技术规格中规定设备连接线不得超过30m时,不需要试验。D：通过 40Ω串联阻抗。E：电源电压波形的每个过零点、最大和最小点各施加5次。

三、无线遥控装置参数

1.采用无线 433MHz FSK 方式控制，采用调频调制，抗干扰，内置（AES）加密器。

2.控制距离：≥100m；

3.控制动作：路桩升、降、停，灯开关；

四、升降柱应急功能

1. 突发停电状态下，配有可手动进行下降操作的功能。

不锈钢防撞固定柱技术参数

1.不锈钢柱身直径：≥217mm

2.不锈钢柱身壁厚：≥8mm

3.不锈钢柱身高度：≥600mm

4.不锈钢柱应采用SUS304不锈钢制作，表面应作抛光处理。

5.柱体焊接件的焊缝，均匀平整，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬边等缺陷。

6.不锈钢柱身应具有≥50mm宽永久反光膜作为警示标志。

7.全部304#不锈钢金属零部件均应采取防锈、防腐措施。

六、方案预算表

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动防恐防撞柱 |  | 套 | 6 | 13800.00 | 82800.00 |
| 2 | 智能控制系统 | PLC | 套 | 1 | 6800.00 | 6800.00 |
| 3 | 无线遥控器 |  | 把 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 4 | 辅材 | 线缆、接头、PVC管等 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 5 | 土建部分 | 含路面开挖、混凝土浇灌、垃圾清理等 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 7 | 固定防撞柱 |  | 套 | 8 | 2500.00 | 20000.00 |
| 8 | 安装调试费 |  | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
|  | 合计 | 人民币壹拾贰万玖仟元整 | 129000.00 |