2021年福州市融侨小学计算机云教室配套设备采购

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制讲台桌 | 富可士，慧诚、明创 | 1 | 张 | 1800 | 1800 | 外观要求： 1、规格：长*宽*高（mm）上层：1100*710*305，下层：780*640*565（允许正负5mm偏离）； 2、主体采用≥1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈，喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准，，提供证明文件并提供第三方检测机构出具的防静电检测报告； 3、桌面两侧采用ABS 工程塑料扶手（600*50*75mm ），防潮防锈防静电；上层前部采用长方形折边设计，正面根据需求丝印LOGO； 4、设计：分体式设计，内置固定螺丝孔位，上下层采用8颗M6*12螺丝，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，倒角角度≥16°防止碰伤，讲桌可扩充四只轮子，方便移动。 B、功能要求： 1、翻转显示器安装位，最大安装尺寸≤515*350*80mm，显示器翻转到最大尺寸和讲台挡边平齐，无凸出，不影响视线而且美观。采用不锈钢可调阻尼转轴，使用寿命10万次以上，视觉角度可任意调整。上层预留翻转键盘，最大键盘尺寸≤475*190*27mm，翻转键盘下方预留中控板及储物盒，中控最大尺寸≤275*175*170mm,储物盒可放置鼠标等设备。 2、桌子立面围边高度75mm，显示器右侧预留2个USB2.0的扩展孔，方便引线到桌面。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 3、右侧预留储物抽屉，可放置展台,支持尺寸≦545*460*170mm，承重≧20kg ，采用三节静音钢珠导轨，厚度为1.2mm，导轨需通过国家QB/T2454-2013耐久性检测标准，并提供SGS机构出具的检测报告。 4、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，并预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机、功放等设备，总空间≤10U。后门采用单开门，通过弹簧插销固定，便于拆装；后门灰尘较多，不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔。 5、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门槛利用12颗螺丝进行固定，安装简单，底面离地高度6CM，防潮、防锈。 6、产品通过国家3C强制认证，提供3C证书（盖章复印件）； |
| 2 | 左右推拉黑板 | 科达、蓝贝思特、安赛瑞 | 1 | 面 | 1750 | 1750 | 基本尺寸：≥4000mm×1305mm，并可根据一体机实际情况进行调整。 书写板面：采用高温烤漆板面，厚度≥0.30mm，亚光、墨绿色,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板。 背板：采用优质防锈镀锌板板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，保证背板在长期使用中挺括坚固。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 边框：采用高级亚光仿钢色铝合金，模具挤压一次成型，边框由57 mm×100 mm和29 mm×100 mm规格组成。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度KSD≥30mm的粉尘槽，滑道与粉尘槽分离，各自独立。与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地。粉尘槽内可以放置粉笔等教学用具。 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：90 mm×50mm×50 mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R30mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 黑板滑轮：上轮采用中字型双组吊轮，下轮采用1字型平行滑块，均使用高精度包塑轴承滑轮，保证滑动流畅、噪音小、前后不晃动、经久耐用。数目≥4组，上下均匀安装。 除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，规格≥30 mm×36 mm×21 mm，，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，防止滑动板在滑动时夹伤教师生的手。 |
| 3 | 无线音箱 | 佳比、湖山、ITC | 1 | 套 | 930 | 930 | 1、额定输出功率2*30W 2、两单元二分频无源全频扬声器，一只号角高音单元搭配一只低音单元组成 3、频率响应 60Hz～18KHz -3dB～+1dB 4、输入灵敏度:线路 500mV 话筒 15mV 5、信噪比(话筒关闭,音调平直)：80dB ( A计权) 6、蓝牙载波频率：2400 - 2482 MHz 7、工作电压：聚合物锂电池3.7 V 8、蓝牙接收距离：≥ 15米 9、外置2.4G无线接收系 统； 10、满足正常教学的需求 11、含2.4G无线话筒，使用距离≥20M ，最大偏移度±15KHz水平限制 ，射频稳定度0.005%(at25c) 。话筒采用高能锂电池，可反复冲电，带液晶显示屏，可显示电池电量和话筒音量，满足正常教学的需求 12、配备无线领夹麦 |
| 4 | 双人位学生电脑桌椅 | 海帆、鲁班兴、闽荣鑫 | 30 | 套 | 835 | 25050 | 一、电脑桌（数量：1张）： 1、规格≥：1200×600×750mm(允许偏差5mm) 2、台阶面采用E1级三聚氰胺板，台面厚度≥25mm，截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。 3、五金配件表面电镀处理。脚垫：采用ABS材料。 4、结构：外突角圆弧设计，防学生磕到，保证安全。 二、电脑椅（数量：2张） 1、规格：240mm*340mm*440mm(允许偏差5mm)四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 2、凳面：240mm*340mm(允许偏差5mm)，采用不小于18mm三聚氰胺板，PVC封边条机械高温热熔胶封边。 3、凳身：不小于25mm*25mm*1.3mm方管焊接成型，酸洗磷化后喷塑，颜色为铁灰色。 4、脚垫：ABS工程塑料脚垫，有效减少噪音。 |
|  | 合计：29530元 |