鼓楼第一中心小学钢制铁门

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前楼 钢质 铁门 | 门框： 规格：2900x950x110mm 门框选用的钢板材料应符合GB/T11253国家标准的规定，钢板厚度应≥1.5mm。 门扇与门框的搭接宽度不小于8mm，门扇与门框配合度活动间隙应大于8mm。 门扇： 规格：2100x820x55mm 钢质进户门选用的钢板材料应符合国家标准GB/T11253的 规定，钢板厚度应≥1.2mm。 3、门扇龙骨按照示意图铺设制作，采用≥50x50x1.5mm国标镀锌钢管焊接。 4、门扇与门框的搭接宽度不小于8mm，门扇与门框配合度活动间隙应大于8mm。 4 5、门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于10mm。 6、门扇表面平整度应不大于8mm。 7、门框槽口对角尺寸之差应不大于9mm。 铰链： 1、门的铰链应能支持住门的重量，门在开启90度过程中，不应产生倾斜，门铰链轴线不应产生大于4mm的位移。 2、门铰链转动灵活，在49N重力作用下，门体可灵活转动90度。 3、门铰链的强度应可承受使用普通机械（手工工具）对铰链的实施冲击，破坏时传给铰链的冲击力和撬扒力矩，在5秒规定时间内，门的铰链应无断裂现象。采用焊接时，焊缝不得高于铰链表面。 4、门铰链于门扇的连接处，在3KN的压力作用下，力的作用方向为门的开启方向，门框和门扇之间不应产生10mm的移位，门扇面不应产生≥8mm的凹陷。 门栓： 1、钢质进户门内外各安装左右推拉式门栓一套，钢板厚度≥3mm，插闩采用≥10mm的实心无缝钢管；应符合GA/T73-1994中A级防盗技术要求。 防破坏： 1、钢质进户门在普通机械（手工工具）的作用下，在规定时间（3秒）内，应该不能打开门或切割出一个穿透门体615的开口。 表面质量： 1、钢质进户门金属构件表面均应进行化学防腐、去油、磷化 及清洗处理。 2、钢质进户门表面漆膜应均匀，色泽一致，不得有明显的流挂、脱落、露底等缺陷，色泽应均匀，镀层无脱落。 3、漆膜经3.72MN的冲击力不应有裂纹和剥落。漆膜经耐湿耐 热度应不低于2级。 钢质进户门表面应无明显的凹痕和机械损伤。 说明： 1、报价包含拆除现有旧木门、安装新铁门、墙壁瓷砖、墙面粉刷、垃圾外运处理等所有费用。 | 49套 | 2100 | 102900 |
| 整体尺寸示意图 龙骨布置示意图 |  |

| 2 | 新楼钢质铁门 | 门扇门框：1、钢质进户门选用的钢板材料应符合的规定GB/T11253的规定，门框用钢板厚度应不小于1.5mm，门扇用钢板厚度应不小于1.0mm。2、钢站框上锁孔锁与锁舌（栓）最大配合间隙应不大于5mm。3、门扇与门框的搭接宽度不小于8mm，门扇与门框配合度活动间隙应大于8mm。4、门扇与门框的搭接宽度不小于4mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于10mm。5、门扇表面平面度应不大于8mm。6、门框槽口对角线尺寸之差应不大于9mm。7、门扇龙骨按照示意图铺设制作，采用≥50x50x1.5mm国标镀锌钢管焊接。 门的铰链：1、门的铰链应能支持住门的重量，门在开启90度过程中，门体不应产生倾斜门，铰链轴线不应产生大于4mm的位移。2、门铰链应转动灵活在49N接力作用下门体可灵活转动90度。3、门铰链在强度上应可承受使用普通机械手工工具对铰链实施冲击，暂切破坏时传给铰链的冲击力和撬扒力矩，在5秒规定时间内，门的铰链应无断裂现象。采用焊接时，焊缝不得高于铰链表面。4、门铰链于门扇的连接处，在3KN的压力作用下，力的作用方向为门的开启方向，门框和门扇之间不应产生10mm的移位，门扇面不应产生大8mm的凹形。 门锁：1、钢质进户门上安装的门锁最低应符合GA/T73-1994中B级别机械防盗锁的技术要求,钥匙为一字双排钥匙。锁舌应能够适应现有门框的开孔尺寸，具有反锁的功能。橡胶密封条：1、应符合GB/12002规定的要求，具有消音密闭功能。防破坏：1、钢质进户门在普通机械手工工具作用下，在3秒规定时间内，应该不能打开门或切割出一个穿透门体615的开口。 表面质量：1、钢质进户门所有的金属构件表面均应进行防腐处理，所有喷漆件应进行磷化处理。2、钢质进户门表面漆膜应均匀，色泽一致，不得有明显的流挂、脱落、露底等缺陷，电镀层色泽应均匀，镀层无脱落。3、漆膜经3.72MN的冲击力不应有裂纹和剥落。4、漆膜经耐湿热i实验后，应不低于2级。5、钢质进户门表面应无明显的凹痕和机械损伤。 说明： 1、预算价包含原有门框除锈、清洗、涂刷上新油漆等所有费用。 | 48套 | 980 | 47040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 149940.00 |