活动房材料说明

规格:2F6P4K×7K面积206.28㎡、2F6P4K×6K面积177.57㎡、2F6P4K×6K面积177.57㎡、1F3P3K×9K面积92.73㎡；

屋面板:双面彩色钢板(厚0.376mm)，中间木龙骨加聚苯乙烯隔热泡沫；

屋架：2C75mm钢材，钢材厚度2.0mm；

墙板：内外双面0.376mm彩色钢板，中间木龙骨加玻璃棉；

地板：40×80mm木龙骨，上铺15mm胶合板；

中梁：W型中梁，上下C75mm钢材(厚2.0mm)，中间采用C75mm斜撑加固，高度350mm；

柱子：2C75mm钢材，钢材厚度2.0mm；

拉杆：直径10 mm钢，采用法兰调整柱间吃力；

窗：木框铝合金推拉窗，尺寸900×1800mm；

门：钢框双面0.376mm彩板夹芯板单(双)开门，板厚50 mm，尺寸1900×1800mm；

楼梯：两侧C160钢材(厚2.8mm)侧架，踏板采用3mm花纹钢板，楼梯宽860mm；

平台：C60钢框上面铺2.8mm花纹钢板，尺寸1820×910mm，平台宽910 mm；

扶手：25*25方管，扶手高度1100mm；

雨遮板：双面彩色钢板(厚0.376mm)，中间木龙骨，尺寸1100×1800mm；

隔墙板：双面0.376mm彩板，中间玻璃棉；

土台：8#槽钢，厚3mm；

备注：

- 租赁部材为翻新品，含吊顶。

- 含基础及一层水泥地面，水电等活动房内部装修费用。

- 如租赁过程中可以提供免费更换租赁部材及解体安装。

- 租期暂定壹年，最终以实际使用的租期按元／㎡月进行结算。

5.   结算方式︰月结