| 投标标的 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学系统软件 | 1 |  | 1.系统可读取前一次所使用的本地班级名单，也可对储存在系统中的本地班级名单进行查看、编辑和调用。支持实时生成包括人数、组别班级成员名单或导入自定义班级名单，可删除班级成员、随机分配小组成员，并可添加学生照片。2.系统支持修改学生反馈器座号。3.支持实时评价和作品评价，由全班扮演评审通过学生反馈器给分，系统呈现平均得分及排名统计。4.支持实时投票、作品投票及Windows画面截屏投票。可自定义以ABC或123作为投票选项显示，投票后系统自动生成全班统计图(含柱状图及饼状图)在统计图中可检视全班作答分布，根据作答选项显示作答成员，支持从统计图中由系统随机挑选作答成员，并可在当前界面中进行全员加分、个人加分和小组加分。5.支持多次作答，最多纪录三次作答数据，可以在同一张统计图中查看三次作答柱状图分布；并可通过查看作答记录功能，显示该名学生作答历程，多次作答后可通过翻牌从颜色区别出改变作答的学生及其选项变化。6.通过反馈器进行抢权，由系统选出最先按下反馈器按键的前3名学生，取得当前活动的优先权，学生作答后，可在当前界面中为学生个人或所在的小组进行加分，也可再进行一次抢权。7.系统接收全班反馈器信号显示学生出席名单，此功能同时可警示反馈器电量过低。8.提供计时与倒计时功能；9.采用双轨计分制，可针对个人以及小组进行给分，依据得分进行名次排序，个人得分可计入小组得分，小组得分也可加计入个人得分。10.提供由班级名单(针对全班、小组、小组成员)、自定义座号范围随机挑选学生，每次可挑选人数范围为1至6人，挑人后可在当前界面中进行个人和小组加分。11.收集来自教师App上传的图片，可选择多张图片进行展示、评价、投票，一次最多可选9张，依据上传顺序自动排列，双击图片可最大化展示，并可对图片进行放大、缩小、旋转；支持图片画记，提供四色笔(蓝、绿、红、黑)、橡皮擦和画记清除功能，画记后可选择保存或清除。12.收集来自教师App上传的视频，可选择多个视频作品进行展示、投票、评价，一次最多可选9个, 依据上传顺序自动排列，视频可最大化进行播放、定点播放。13.系统可自动保存自投票/评价活动结束时的数据，教师可在课堂上再次调用。 教师手机App：1..支持iOS9.0或Android5.0以上版本。2.支持手动输入IP、端口或扫二维码的方式与教学系统联机。3.可实现移动展台功能，随时拍摄课堂活动，挑选教材照片或拍摄微视频传回教师端，实时拍摄视频可达60秒。4.支持从相册选择图片上传，可选择多图、原图上传，一次最多可上传9张。5.支持从相册选择视频上传。 |
| 教学系统硬件套装 | 1 |  | 一、学生反馈器：1.RF无线射频学生端反馈器（60只/组）；2.具有0～9数字按键，每个反馈装置有唯一编码，用以识别使用的学生； 3.硬件规格；通讯技术：双向射频RF 2.4G ；按钮15个薄膜印刷面板按钮；灯号1个LED ；频道/场合数84；信号冲突处理：智能型避免与自动传送；按钮传送模式：单键击发；电源：2个CR2032电池；省电设 计：任意按键即自动唤醒，信号发送完毕后自动休眠；通讯距离内360度无向接收。 二、教师遥控器 1.RF无线射频老师端遥控器（1只）。2.具有0～9数字按键，每个反馈装置有唯一编码。3.按键可启动教师教学系统功能，包含：抢权、挑人、计时器、投票、评价、柱状图、计分板、Windows截屏投票、作品展示及视频展示功能；同时可切换软件界面和电脑桌面，进行PPT翻页等。 3.硬件规格 通讯技术：双向射频RF 2.4G ；按钮15个薄膜印刷面板按钮；灯号1个LED ；频道/场合数84；信号冲突处理：智能型避免与自动传送；按钮传送模式：单键击发；电源：2个CR2032电池；省电设计：任意按键即自动唤醒，信号发送完毕后自动休眠；通讯距离内360度无向接收收。 三、接收器 1.RF无线射频接收器（1只）。2.可接收并识别老师与学生反馈器所发出的2.4G射频信号，通过USB通信接口传送信号给PC主机，实现学生端与教师端的互动。 3.硬件规格通讯技术：双向射频RF 2.4G；频道/场合数84； 电源：USB供电；设定：PC端软件控制。 |